# Karta bezpečnostných údajov

## [podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)]

| Dátum vydania | 10. 12. 2008 | Dátum rev. I | 01.06.2007 | Dátum rev. II |  | Dátum rev. III |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)

| Chemický názov/Synonymá |  |
| --- | --- |
| Obchodný názov | 44029 - MAGNUM STEEL EPOXY STICK 44020 – MAGNUM STEEL |
| Kód výrobku | N/A |
| CAS |  | EINECS |  |
| ELINCS |  |
| Použitie látky/prípravku | Prípravok na opravy tankov, nádrží, oceľových dielov a pod. |

| Dovozca/Distribútor | DRIVE SK, s. r. o. |
| --- | --- |
| Ulica, č. | Na Zongorke 7477/13 |
| PSČ | 901 01 |
| Obec/Mesto | Trenčín |
| Štát | Slovenská republika |
| Telefón | +421 32 6497 197 |
| Fax | +421 32 6497 197 |
| e-mail | drivesk@T-zones.sk |

| Výrobca | VERSACHEM Corporation |
| --- | --- |
| Ulica, č. | 2107 West Blue Heron Blvd |
| PSČ | 33404 |
| Obec/Mesto | Riviera Beach |
| Štát | USA |
| Telefón | - |
| Fax | - |
| e-mail | - |

| Núdzový telefón | Národné toxikologické informačné centrum +421 2 5477 4166 |
| --- | --- |

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEĆENSTIEV

| Klasifikácia | Podľa zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov je prípravok klasifikovaný ako nebezpečný. |
| --- | --- |
| Nepriaznivé účinky na zdravie človeka | Dráždi oči a pokožku. Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. |
| Nepriaznivé účinky na životné prostredie | Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. |
| Ďalšie riziká | - |
| Fyzikálno-chemické nebezpečie | - |

3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

Obsahuje nasledovné zložky klasifikované ako nebezpečné. Modifikovaná epoxidová živica a 2,4,6 -tri (dimethylaminomethyl) fenol, kryštalický oxid kremičitý.

| Zložka | CAS | EC | Symboly | R-vety | Koncentrácia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kremeň (SiO2) | 14808 - 60 - 7 | 238 - 878 - 4 | Xn | 48 / 20 | < 1% |
| (dimethylaminomethyl) fenol | 90-72-2 | 202 - 013 - 9 | Xn | 22 - 36 / 38 | (1-15)% |
| Modifikovaná epoxidová živica s mol. hm ≤ 700 | 25068 - 38 - 6 | 500 - 033 - 5 | Xi, N | 36 / 38 - 43 - 51 / 53 | (10-45)% |

4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

| Všeobecné pokyny | V prípade akejkoľvek nevoľnosti alebo príznakov zdravotných ťažkostí zabrániť ďalšiemu kontaktu s prípravkom. Vyhľadať lekársku pomoc a predložiť etiketu s označením prípravku. Ak je postihnutý v bezvedomí, nepodávať nič ústami. |
| --- | --- |
| Vdychovanie | Postihnutú osobu ihneď premiestniť na čerstvý vzduch. Zabezpečiť pokoj. V prípade zastavenia dýchania, poskytnúť umelé dýchanie. Ak je dýchanie obtiažne, podať postihnutému zvlhčený kyslík. Privolať lekársku pomoc. |
| Pokožka | Odstrániť kontaminovaný odev. Ihneď umývať zasiahnuté miesto veľkým množstvom vody po dobu minimálne 15 min. Ak dráždenie pretrváva, vyhľadať lekársku pomoc. |
| Oči | Dôkladne vyplachovať veľkým množstvom vody minimálne 15 minút tak, aby sa voda dostala pod viečka. Vyhľadať pomoc očného lekára. Kontaktné šošovky sa nesmú používať pri práci s týmto prípravkom. |
| Požitie | Ak dôjde k náhodnému požitiu prípravku a postihnutá osoba je pri vedomí, vypláchnuť ústa vodou, dať vypiť pohár vody a vyvolať zvracanie; nikdy nevyvolávať zvracanie ak je postihnutý v bezvedomí. Okamžite privolať lekársku pomoc. |
| Osobitné prostriedky | - |

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

| Vhodné hasiace prostriedky | . Oxid uhličitý, suchý prášok, pena a vodná hmla. |
| --- | --- |
| Nevhodné hasiace prostriedky | - |
| Osobitné nebezpečenstvo | Pri požiari vzniká dym, oxid uhoľnatý, uhličitý a oxidy dusíka, čpavok a iné neznáme potencionálne nebezpečné látky. |
| Špeciálne ochranné prostriedky | Pri požiari používajte vhodnú ochranu dýchadiel (izolačný prístroj),popr. Celotelovú ochranu. |
| Ďalšie údaje | - |

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

| Osobné preventívne opatrenia | Zabrániť ďalšiemu šíreniu prípravku. Odstrániť možné zdroje tepla a zapálenia. Zabezpečiť dostatočné vetranie. Používať vhodné osobné ochranné prostriedky. Zabrániť prístupu nepovolaným osobám. |  |
| --- | --- | --- |
| Environmentálne preventívne opatrenia | Zabrániť vniknutiu prípravku do pôdy, kanalizácie, povrchových a vodných tokov. V prípade presakovania do vodného zdroja alebo stokovej siete informovať príslušné úrady. |  |
| Spôsob čistenia | Zabrániť ďalšiemu šíreniu. Absorbovať uniknutý prípravok vhodným inertným materiálom (piesok, zemina) a uložiť do vhodných nádob určených na zhromažďovanie odpadu. Odpad likvidovať podľa pokynov uvedených v bode 13. Pri rozsiahlom úniku prípravku informovať príslušné orgány štátnej správy. |  |

7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

| Manipulácia | Manipulovať s prípravkom mimo dosahu zdrojov vznietenia. Nefajčiť. Používať vhodné ochranné pomôcky podľa bodu 8. Zabezpečiť dostatočné vetranie - nevdychovať výpary. Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou. Nemiešať so žiadnym iným prípravkom. Dodržiavať pravidlá osobnej hygieny a všeobecné predpisy pre prácu s chemickými látkami. |
| --- | --- |
| Skladovanie | Skladovať na chladnom a suchom mieste s dostatočným vetraním v dobre utesnených nádobách oddelene od potravín, nápojov a krmív. Uchovávať mimo dosahu detí. |
| Osobitné použitia | - |

8. KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

| Medzné hodnoty expozície | Chemický názov Obsah Číslo Najvyššia prípustná (v %) CAS koncentrácia [mg.m-3] priemerná medzná Kremeň (Oxid kremičitý) < 1 14808 - 60 - 7 Neuvoľňuje sa |
| --- | --- |
| Kontrola expozície na pracovisku | Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie výparov. Zabrániť styku s otvoreným ohňom a iskriacim zdrojom. Nefajčiť. Dodržiavať hygienické predpisy. Zabrániť styku prípravku s pokožkou a očami. Znečistený a kontaminovaný odev okamžite odložiť. |
| Osobné ochranné pomôcky | Ochrana dýchacích orgánov: bežne nie je potrebná, pri vzniku významného množstva pár a aerosólov použiť respirátor Ochrana očí: pevne priliehajúce ochranné okuliare alebo štít na tvár Ochrana rúk: ochranné rukavice z prírodného kaučuku alebo neoprénu Ochrana tela: ochranný odev |
| Kontrola environmentálnej expozície | Zabrániť úniku do pôdy, verejnej kanalizácie, spodných a povrchových vôd. |

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

| Fyzikálny stav | Tuhá hmota. |
| --- | --- |
| Farba | Sivočierna. |
| Zápach | Bez zápachu. |
| pH | - |
| Teplota varu/destilačný rozsah [°C] | - |
| Teplota topenia/rozsah teploty topenia [°C] | - |
| Teplota vzplanutia [°C] | > 150 |
| Horľavosť | - |
| Teplota samovznietenia [°C] | Nestanovená. |
| Dolná medza výbušnosti | - |
| Horná medza výbušnosti | - |
| Oxidačné vlastnosti | - |
| Tlak pár [hPa] | - |
| Hustota [g.cm-3] | - |
| Rozpustnosť vo vode [g.l-1] | Nepatrná |
| Rozpustnosť v rozpúšťadlách [g.l-1] | - |
| Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda | - |
| Viskozita | - |
| Hustota pár | - |
| Rýchlosť odparovania | - |
| Ďalšie informácie | - |

10. STABILITA A REAKTIVITA

| Podmienky, pri ktorých je výrobok stabilný | Stabilný pri bežných podmienkach používania a skladovania. |
| --- | --- |
| Podmienky, ktorých vzniku je treba zabrániť | Nevystavujte plameňom alebo vysokým teplotám. |
| Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť | Silné oxidačné činidlá. |
| Nebezpečné produkty rozkladu | Pri normálnom spôsobe použitia nevznikajú. Pri požiari vznikajú nebezpečné pyrolytické splodiny a ďalej oxid uhoľnatý a oxid uhličitý, oxidy síry a dusíka, ldehydy a kyseliny. |

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

| Akútna orálna toxicita - LD50 | 2,4,6-Tris (dimethylaminomethyl) fenol: LD50, orálne, potkan (rôzni autori) 1200, 1670 mg.kg-1 Modifikovaná epoxidová živica s mol. hmotnosťou menšou ako 700: LD50, orálne, potkan > 1000 mg.kg-1 LD50, orálne, myš > 500 mg.kg-1 |
| --- | --- |

| Akútna dermálna toxicita - LD50 | 2,4,6-Tris (dimethylaminomethyl) fenol: LD50, dermálne, králik 1400 mg.kg-1 Modifikovaná epoxidová živica s mol. hmotnosťou menšou ako 700: LD50, dermálne, potkan > 1200 mg.kg-1 LD50, dermálne, myš > 1270 mg.kg-1 |
| --- | --- |

| Akútna inhalačná toxicita - LC50 | 2,4,6-Tris (dimethylaminomethyl) fenol: LC50, inhalačne (4 hod.), potkan, pre plyny a pary > 500 mg.m-3 |
| --- | --- |

| Chronická toxicita | Pre prípravok nestanovená. Komponenty prípravku nemajú chronický účinok. |
| --- | --- |

| Žieravé vlastnosti | - |
| --- | --- |

| Dráždivosť | Drždi oči a pokožku. |
| --- | --- |

| Senzibilizujúce vlastnosti | Pre prípravok nestanovená. Je pravdepodobná. |
| --- | --- |

| Mutagenita | - |
| --- | --- |

| Reprodukčná toxicita | - |
| --- | --- |

| Karcinogenita | Pre prípravok nestanovená. Komponenty prípravku nie sú klasifikované ako karcinogeny z hľadiska ich účinku na človeka. |
| --- | --- |

Klasifikácia zdravotných vlastností prípravku bola vykonaná konvenčnou výpočtovou metódou s využitím údajov o klasifikácii zložiek prípravku uvedených v zozname záväzne klasifikovaných nebezpečných látok a podľa klasifikácie poskytnutej od dodávateľa.

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

| Ekotoxicita | - |
| --- | --- |

| Mobilita | - |
| --- | --- |

| Stálosť a odbúrateľnosť | - |
| --- | --- |

| Bioakumulačný potenciál | - |
| --- | --- |

| Výsledky posúdenia PBT | - |
| --- | --- |

| Iné nepriaznivé účinky | Zabrániť úniku prípravku v nezriedenom stave alebo veľkom množstve do pôdy, verejnej kanalizácie, spodných a povrchových vôd. Prípravok je toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Klasifikácia prípravku z hľadiska nebezpečenstva pre životné prostredie bola vykonaná konvenčnou výpočtovou metódou s využitím údajov o klasifikácii zložiek prípravku uvedených v zozname záväzne klasifikovaných nebezpečných látok a podľa klasifikácie poskytnutej od dodávateľa. |
| --- | --- |

13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

Odpad, kontaminované adsorpčné materiály a prázdne obaly likvidovať ako nebezpečný odpad v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v povolenom zariadení.

14. INFORMÁCIE O DOPRAVE

| ADR/RID | - |
| --- | --- |
| IMDG | - |
| ICAO/IATA | - |
| Poznámka | Nie je nebezpečný v zmysle prepravných predpisov. |

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

| Hodnotenie chemickej bezpečnosti | Nebolo vykonané |
| --- | --- |

| Klasifikácia | Klasifikácia bola vykonaná podľa zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov. |
| --- | --- |

Označenie

| Xi dráždivý | N nebezpečný pre životné prostredie |  |
| --- | --- | --- |

| R: | 36/38-43-51/53 |
| --- | --- |

R 36/38 Dráždi oči a pokožku. R 43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou R 51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

| S: | 2-24/25-26-27/28-46-45-61 |
| --- | --- |

S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S 24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami S 26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S 27/28 Pri kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku okamžite a dôkladne umyte vodou. S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku). S 46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

Obsahuje: Kremeň EC: 238 - 878 – 4 fenol EC: 202 - 013 – 9 epoxidová živica EC: 500 - 033 - 5

16. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Pri vypracovávaní karty bezpečnostných údajov boli použité nasledovné zákony, nariadenia a vyhlášky: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov Výnos MH SR č. 2/2002, 2/2005, 1/2006, 3/2007 a jeho prílohy na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch Vyhláška MH SR č. 515/2001 Z. z. o podrobnostiach obsahu karty bezpečnostných údajov Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z. - Katalóg odpadov Medzinárodná cestná doprava nebezpečného tovaru ADR Medzinárodná železničná doprava nebezpečného tovaru RID Medzinárodná námorná doprava nebezpečného tovaru IMDG Medzinárodná letecká doprava nebezpečného tovaru ICAO/IATA Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. a č. 300/2007 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou s chemickým faktorom pri práci Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. a č. 301/2007 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti R-vety komponentov podľa bodu 3: R 22 Škodlivý po požití. R 36/38 Dráždi oči a pokožku. R 43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou R 48 / 20 Škodlivý,nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím. R 51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia Prípravok by nemal byť použitý pre žiadny iný účel než pre ten, pre ktorý je určený. Vzhľadom k tomu, že špecifické podmienky použitia sa nachádzajú mimo kontroly dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby prispôsobil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. Informácie v tejto karte bezpečnostných údajov sú podľa súčasných dostupných zdrojov, ktoré boli výrobcovi k dispozícii a podľa súčasnej platnej legislatívy. Bezpečnostné informácie popisujú výrobok z hľadiska bezpečnostného a nemôžu byť považované za technické údaje výrobku.